## Slide 1: Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
Anwendungsbereich Umweltanalyse auf Mikroplastik (= Polymer)
Prinzip Polymere besitzen thermische Eigenschaften  mittels DSC analysierbar und quantifizierbar
Methode Aussetzung der Probe Temperaturprogramm  kontrollierte Aufheizung und Abkühlung
Messdaten Thermogramm  Schmelz- bzw. Kristallisationspeaks  Schmelz- bzw. Kristallisationsbereich
Auswertung Peakfläche zwischen T1 und T2  Schmelz- bzw. Kristallisationsenthalpie (dhm bzw. dhc)
Abb. 1.: Schematische Darstellung von der DSC Ofen [1]
Abb. 2.: Beispiel für den Verlauf eines Temperaturprogramms
Abb. 3.: Beispiel eines Thermogramms
[1] Netzsch, DSC 214 Polyma, Methode, Technik, Applikationen

## Slide 2: DSC Analyse und Auswertung
DSC Messung
  Probenpositionierung auf Temperatursensor im Ofen (AutoSampler)
  Messdauer ca. 1 h
Auswertung
  Messdaten in Proteus Software übertragen
  Auswertung (x-Achse: Temperatur in °C; y-Achse: DSC Signal in mW oder mW mg-1)
Vorgehensweise
  Temperatur des Peaks (X-Achse)
  Peakfläche
  Ergebnisse in .txt-Editor exportieren
Ergebnis
  manuelle Übertragung in Excel
Peakerkennung
Gesamtfläche berechnen
Probe Referenz
[1]
[1] Netzsch, DSC 214 Polyma, Methode, Technik, Applikationen

## Slide 3: Wie soll die Endresultat aussehen?
Probe ID | 1. Abkühlung |  |  |  | 2. Aufheizung |  |  | 
 | T1 | T2 | TC | dhC | T1 | T2 | TC | dhC
X-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
X-2 |  |  |  |  |  |  |  | 
X-n |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Ziel
2. Ziel
Automatisierung der manuellen Auswertung von Thermogramme
Automatisierung der Datenübertragung in Excel