## Slide 1: Chemistry meets Data Science - Automatische Auswertung von Umweltanalyseverfahren zur Erkennung von Mikroplastik mittels Machine Learning
Prof. Kathrin Harre
Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie
  Prof. Torsten Munkelt
Fakultät Informatik/Mathematik

## Slide 2: Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)
Anwendungsbereich Umweltanalyse auf Mikroplastik (= Polymer)
Prinzip Polymere besitzen thermische Eigenschaften  mittels DSC analysierbar und quantifizierbar
Methode Aussetzung der Probe Temperaturprogramm  kontrollierte Aufheizung und Abkühlung
Messdaten Thermogramm  Schmelz- bzw. Kristallisationspeaks  Schmelz- bzw. Kristallisationsbereich
Auswertung Peakfläche zwischen T1 und T2  Schmelz- bzw. Kristallisationsenthalpie (dhm bzw. dhc)
Abb. 1.: Schematische Darstellung des DSC Ofen [1]
Abb. 2.: Beispiel für den Verlauf eines Temperaturprogramms
Abb. 3.: Beispiel eines Thermogramms

## Slide 3: DSC Analyse und Auswertung
DSC Messung
  Probenpositionierung auf Temperatursensor im Ofen (AutoSampler)
  Messdauer ca. 1 h
Auswertung
  Messdaten in Proteus Software übertragen
  Auswertung (x-Achse: Temperatur in °C; y-Achse: DSC Signal in mW oder mW mg-1)
Vorgehensweise
  Temperatur des Peaks (X-Achse)
  Peakfläche
  Ergebnisse in .txt-Editor exportieren
Ergebnis
  manuelle Übertragung in Excel
Peakerkennung
Gesamtfläche berechnen
Probe Referenz
[1]

## Slide 4: Wie soll das Endresultat aussehen?
Probe ID | 1. Abkühlung |  |  |  | 2. Aufheizung |  |  | 
 | T1 | T2 | TC | dhC | T1 | T2 | TC | dhC
X-1 |  |  |  |  |  |  |  | 
X-2 |  |  |  |  |  |  |  | 
X-n |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Ziel
2. Ziel
Automatisierung der manuellen Auswertung von Thermogrammen
Automatisierung der Datenübertragung in Excel
3. Ziel
Automatisierung der Bestimmung der Mikroplastikart

## Slide 5: Technische Vorgehensweise
Ziel 1: „ETL“-Pipeline
  Daten aus Proteus extrahieren
  Daten in CSV transformieren
  Daten in ML-Modell laden
Ziel 2: Automatisierte Auswertung der Messdaten und Ziel 3: Klassifizierung der Messergebnisse nach Polymerart(en)
  Feature Engineering (falls nötig)
  Anwendung von Verfahren des maschinellen Lernens (LR, GAM, XGBoost, etc.)
  Bereitstellung von Notebooks/UI für Fachexperten (Chemiker)
Techstack: Python / R, Jupyter Notebooks / R-Markdown, ggf. Datenbank (relational)
Data Engineering
Data Science

## Slide 6: Motivation
Fachlich:
  Extrem relevant, da manuelle Verfahren sehr zeitaufwendig sind (Ersparnis bis zu X%)
  Ermöglicht flächendeckende Anwendung
  Potential, als Standardverfahren eingesetzt zu werden
Technisch:
  Echte, reale Daten
  Kompletter Datenverarbeitungsprozess wird durchlaufen
  Anwendbarkeit von Machine Learning Verfahren

## Slide 7
Fakultät Landbau / Umwelt / Chemie
Prof. Kathrin Harre
Lucas Kurzweg
Xhoen Gjashta
Fakultät Informatik / Mathematik
Prof. Torsten Munkelt
Paul Christ